Приложение № 9 к договору № _____________

от «_________» _________________ 20____г.

Соглашение о техническом взаимодействии по управлению системой теплоснабжения от котельных _________________________________

Настоящий порядок разработан на основании руководящих документов ПТЭ и ПТБ. Предназначено для координации действий АДС ______________________________ и оперативным персоналом _________________________________________, в целях быстрого и четкого реагирования на технологические нарушения на тепловых энергоустановках, для срочного восстановления теплоснабжения покупателей и нормальных параметров тепловой энергии.

- Ежесуточно в 8 ч 00 мин оперативный персонал ___________________________ передает диспетчеру АДС ______________________________________ суточную ведомость, в которой указывает:

•  наименование источника;

• давление теплоносителя в тепловой сети на границе раздела балансовой принадлежности (на узле учета тепловой энергии и теплоносителя  в подающем и обратном трубопроводе);

• температура теплоносителя в тепловой сети на границе раздела балансовой принадлежности (на узле учета тепловой энергии и теплоносителя  в подающем и обратном трубопроводе);

•  объем фактической утечки теплоносителя за прошедшие сутки в узле подпитки тепловой сети в котельной ;

•  объем нормативной утечки теплоносителя;

•  среднесуточная температура наружного воздуха за прошедшие сутки

- Получив от оперативного персонала _____________________________________ суточную ведомость диспетчер АДС ___________________________________:

• передает оперативному персоналу ___________________________________ заявку по среднесуточной температуре наружного воздуха за сутки, предшествующие суткам регулирования, согласно п. договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или)теплоносителя;

• принимает меры к организации работ по поиску утечек на тепловых сетях, независимо если утечка произошла на тепловых сетях Покупателя, жилищно-эксплуатационных организаций или иных потребителей тепловой энергии подключенных к тепловым сетям Покупателя, по их ликвидации, если вышеуказанные утечки превышают нормативные;

• о принятых мерах по локализации и ликвидации утечки сообщает оперативному персоналу ____________________________________.

- Диспетчер АДС ________________________________ не менее чем за сутки, а в авариных ситуациях не менее чем за час до начала производства работ и (или) переключений на тепловых сетях или системах теплоснабжения в ЦТП и в ИТП потребителей __________________________________, сообщает оперативному персоналу __________________________________, дату, время и место  производства работ и технологических переключений, проводимых на тепловых сетях, в ЦТП и ИТП потребителей ____________________________________, которые могут повлиять на работу оборудования котельной и тепловых сетей _________________________________________.

- Все оперативные переговоры между АДС ________________________________ и _______________________ ведутся в соответствии с принятой терминологией. Все тепловые энергоустановки, сети, устройства технологической защиты и автоматики называются полностью, согласно установленным диспетчерским  наименованиям. Не допускается отступление от технической терминологии и диспетчерских наименований.

- Все оперативные переговоры между АДС ________________________________ и ______________________________________ должны быть отражены в оперативных журналах, в записях должны быть указаны:
•	  время оперативных переговоров;
•	  должности и фамилии лиц, с которыми они велись;
•	  коротко основное содержание оперативных переговоров.

- При выводе теплоснабжающего оборудования из работы или в резерв, если это влечет за собой остановку работы оборудования котельной, оперативный персонал ______________________________сообщает в АДС __________________________:
•	 Время остановки котельной;
•	 Причину остановки котельной;
•	 Продолжительность остановки котельной, а если точное время остановки котельной неизвестно, то примерное время.
	Оперативный персонал _____________________________ и диспетчер АДС _________________________________  фиксируют данное сообщение в оперативных журналах.

- При выводе теплопотребляющего оборудования ЦТП  и тепловых сетей ________________________________из работы или в резерв, если это влечет за собой остановку работы оборудования котельной, диспетчер АДС ________________________ сообщает оперативному персоналу _____________________________________:
•	 Время отключения тепловых сетей и оборудования ЦТП;
•	 Причину отключения тепловых сетей и оборудования ЦТП;
•	 Продолжительность остановки котельной, а если точное время отключения тепловых сетей и оборудования ЦТП неизвестно, то примерное время.
	Оперативный персонал __________________________________ и диспетчер АДС _________________________________________________  фиксируют данное сообщение в оперативных журналах.

- При увеличении подпитки котельной ___________________________________  водопроводной, химически очищенной водой выше нормативной в течении суток регулирования режима теплоснабжения, связывается по телефону с АДС _______________________________________ и сообщает об увеличении подпитки котельной водопроводной, химически очищенной водой выше нормативной с фиксированием переданной информации сторонами в оперативных журналах.

- При получении оперативным персоналом ___________________________________ сообщения от аварийно-диспетчерских служб электро, -газо, -водоснабжающих организаций города о перебоях в снабжении электроэнергией, газом и водой, если это может привести к остановке котельной, оперативный персонал ____________________________ дублирует эти сообщения в диспетчерскую (диспетчеру) АДС ______________________________________. Оперативный персонал ________________________ и диспетчер АДС __________________________________ фиксируют данное сообщение в оперативных журналах.

- При получении диспетчером АДС ______________________________________ сообщения от аварийно-диспетчерских служб электро, -газо, -водоснабжающих организаций города о перебоях в снабжении электроэнергией, газом и водой, если это может привести к останову ЦТП, диспетчер АДС ___________________________ дублирует эти сообщения оперативному персоналу ___________________________. Стороны  фиксируют данное сообщение в оперативных журналах.

- При вводе оборудования котельной _________________________________ в работу после остановки, оперативный персонал __________________________________ сообщает точное время включения оборудования  в работу диспетчеру АДС ________________________. Стороны фиксируют данное сообщение в оперативных журналах.

- При вводе оборудования ЦТП и тепловых сетей в работу после отключения, ремонта диспетчер АДС ________________________________ сообщает точное время включения оборудования  в работу оперативному персоналу _______________________________________. Стороны фиксируют данное сообщение в оперативных журналах.

- Все переключения в тепловых сетях и ЦТП __________________________________ выполняются по программе выполнения переключений согласованной с _________________________________________.

- Доступ персонала ___________________________________ на котельную _______________________________________ осуществляется по предварительному письменному согласованию с указанием даты, времени и причины, по которой возникла необходимость доступа, указанием конкретного лица, которому необходимо обеспечить доступ.

- Доступ персонала ____________________  в ЦТП _____________________________ осуществляется по предварительному письменному согласованию с указанием даты, времени и причины, по которой возникла необходимость доступа, указанием конкретного лица, которому необходимо обеспечить доступ.

- Телефоны для ведения оперативных переговоров и передачи информации:

•	  Телефон диспетчера АДС ______________________________-  _____________.

•	  Телефон оперативного персонала _______________________-  _____________.

| «Теплоснабжающая организация» |  | «Покупатель» |
| --- | --- | --- |
| ______________________________ |  | _____________________________ |
| _______________________/_____________/ |  | _____________________/______________/ |