Приложение №6

к договору горячего водоснабжения №_____________

от «____»__________________2013 г.

Методика определения количества тепловой энергии в составе горячей воды и горячей воды, отпускаемой  за период Абоненту***

1. Для Потребителя, занимающего помещения в зданиях, не являющихся многоквартирными жилыми домами

1.1. При отсутствии приборов учета

Для компонента холодная вода:

Р гвс  = а * N * Т *10-3 , [куб.м] где (1)

а – норма затрат воды на горячее водоснабжение потребителя, л/ед. измерения в сутки – принимается по таблицам Приложений 2 и 3 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»

N – количество единиц измерения, отнесенное к суткам

Т – период подачи горячей воды в течение расчетного периода (сут)

Для компонента тепловая энергия:

Q гвс = Р гвс *  Q т/э (2)

- количество тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды, (Гкал/куб. м), принимается по данным, учтенным при утверждении тарифа на горячее водоснабжение.

1.2. При наличии приборов учета тепловой энергии и горячей воды

Объем потребленной воды и тепловой энергии определяется по показаниям приборов учета в соответствии с Правилами организации коммерческого учета воды и сточных вод, утвержденными Постановлением Правительства РФ №776 от 04.09.2013г.

1.3. При наличии приборов учета горячей воды (водомера)

В случае, если у абонента установлен прибор учета, измеряющий объем потребленной горячей воды (водомер), то:

Для компонента холодная вода:

Р гвс  - определяется по показаниям водомера

Для компонента тепловая энергия:

Q гвс = Р гвс *  Q т/э

- количество тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды, (Гкал/куб. м), принимается по данным, учтенным при утверждении тарифа на горячее водоснабжение

При наличии сетей в эксплуатационной ответственности Абонента, дополнительно предъявляется объем потерь, определенный в соответствии с п. 5.2.1. договора.

2. Для Потребителя, занимающего помещения в многоквартирных жилых домах

2.1. Если жилой дом не оборудован общедомовым прибором учета

Расчет производится по формулам п. 1.1 и 1.3. данного Приложения, при этом случае установления норматива расхода тепловой энергии на приготовление воды применяется соответствующий норматив.

2.2. Если жилой дом оборудован общедомовым прибором учета:

При наличии индивидуального прибора учета:

Для компонента холодная вода:

,

где:

- объем (количество) потребленного за расчетный период в i-м нежилом помещении коммунального ресурса, определенный по показаниям индивидуального прибора учета. В случаях, предусмотренных пунктом 59 Правил, для расчета размера платы за коммунальные услуги используется объем (количество) коммунального ресурса, определенный в соответствии с положениями указанного пункта;

- - тариф (цена) на коммунальный ресурс, установленный в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Для компонента тепловая энергия:

Q гвс = Р гвс *  Q т/э (2)

- количество тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды, (Гкал/куб. м), определяется по показаниям ОДПУ (путем отнесения объема тепловой энергии к объему горячей воды)

При отсутствии индивидуального прибора учета:

При отсутствии индивидуального прибора учета размер платы за коммунальную услугу, предоставленную потребителю в нежилом помещении, рассчитывается исходя из расчетного объема коммунального ресурса

Для компонента холодная вода:

Р гвс  = а * N * Т *10-3 , [куб.м] где (1)

а – норма затрат воды на горячее водоснабжение потребителя, л/ед. измерения в сутки – принимается по таблицам Приложений 2 и 3 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»

N – количество единиц измерения, отнесенное к суткам

Т – период подачи горячей воды в течение расчетного периода (сут)

Для компонента тепловая энергия:

Q гвс = Р гвс *  Q т/э (2)

- количество тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды, (Гкал/куб. м), определяется по показаниям ОДПУ (путем отнесения объема тепловой энергии к объему горячей воды)

Объем коммунальной услуги, предоставленной за расчетный период на общедомовые нужды, рассчитывается по формуле:

Для компонента холодная вода:

,

где:

- объем (количество) коммунального ресурса, потребленный за расчетный период в многоквартирном доме, определенный по показаниям коллективного (общедомового) прибора учета коммунального ресурса.

- объем (количество) коммунального ресурса, потребленный за расчетный период в u-м нежилом помещении;

- объем (количество) коммунального ресурса, потребленный за расчетный период в v-м жилом помещении (квартире), не оснащенном индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета;

- объем (количество) коммунального ресурса, потребленный за расчетный период в w-м жилом помещении (квартире), оснащенном индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета коммунального ресурса, определенный по показаниям такого прибора учета.;

- определяемый в соответствии с пунктом 54 Правил объем соответствующего вида коммунального ресурса (электрическая энергия, газ), использованный за расчетный период исполнителем при производстве коммунальной услуги по отоплению и (или) горячему водоснабжению (при отсутствии централизованного теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения), который кроме этого также был использован исполнителем в целях предоставления потребителям коммунальной услуги по электроснабжению и (или) газоснабжению;

- общая площадь i-го жилого помещения (квартиры) или нежилого помещения в многоквартирном доме;

- общая площадь всех жилых помещений (квартир) и нежилых помещений в многоквартирном доме.

и распределяется между потребителями пропорционально размеру общей площади принадлежащего каждому потребителю (находящегося в его пользовании) жилого или нежилого помещения в многоквартирном доме.

Для компонента тепловая энергия:

Q гвс = Vi одн *  Q т/э (2)

- количество тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды, (Гкал/куб. м), определяется по показаниям ОДПУ (путем деления объема тепловой энергии к объему горячей воды) либо принимается по данным, учтенным при утверждении тарифа на горячее водоснабжение.

*** при установлении одноставочного тарифа на горячую воду, отличного от двухкомпонентного, применяются формулы расчета объема для компонента холодная вода.

«Организация, осуществляющая                                                                                « Абонент»

горячее  водоснабжение»