Приложение №8

к договору (контракту) №__________ от _________________

Расчет нормативной подпитки тепловых сетей и систем теплопотребления Потребителя

за расчетный период определяется по формуле:

Vп = 0,0025 × (Vтс + Vст) × N , [м3]

где:

N – расчетный период, [ч];

Vтс – емкость трубопроводов тепловых сетей потребителей, [м3];

Емкость трубопроводов тепловых сетей потребителей определяется на основании характеристик трубопроводов тепловых сетей потребителя (Приложение №5 Договора).

Vст – емкость систем теплопотребления потребителей, [м3];

Определяется в зависимости от вида системы теплопотребления по формулам:

Vст= 30 × Qот, [м3] – для местных систем отопления и вентиляции;

где: Qот  – расчетная максимальная нагрузка на отопление (Тр=-28оС) и вентиляцию(Тр=-16оС), [Гкал/ч]. Принимается согласно приложению №4 Договора.

Vст= 6 × Qгвс/24, [м3] – для местных систем горячего водоснабжения, за исключением систем ГВС, присоединенных через водоподогреватель;

где: Qгвс – тепловая нагрузка на горячее водоснабжение, [Гкал/сут]. Принимается согласно приложению №4 Договора.

| Теплоснабжающая организация | Потребитель |
| --- | --- |